## Slide 1: Bureau du forestier en chef
La re-planification spatialement référencée
Guillaume Cyr, ing.f., M.Sc.
Date: 8 juin 2021

## Slide 2: La re-planification spatialement référencée
Composée de 3 sous-modèles (scénarios):
  Stratégique
    Modèle de programmation linéaire type III
  Stochastique
    Modèle de simulation spatialement référencé.
    Action pseudo-aléatoire par superficie donnée.
  Tactique
    Modèle de programmation linéaire type III

## Slide 3: Méthodologie

## Slide 4: La re-planification: une itération
Feux
CPF
TAC
P1
Feux
CPF
TAC
P2
Feux
CPF
TAC
P3
…

## Slide 5: La re-planification: une itération les liens
Feux
CPF
TAC
P1
Modèle stratégique
Modèle tactique
Modèle stochastique
_SETFROMGLOBAL(ratio)
Poids de la cédule stratégique (0 à infini)
CPF
P2
_SETFROMLOCAL(ratio)

## Slide 6: La re-planification: l’ensemble des sous modèles.
Sections communes pour les 3 scénarios:
  Area
  Constantes
  Landscape
  Outputs
Toutes les autres sections peuvent êtres propre au scénario:
  Actions
  Transitions
  Yields
  Optimize

## Slide 7: La re-planification: l’ensemble des sous modèles.
Deux nouveau mots clés dans FMT:
  _REIGNORE(périodereplanification)
  _REPLICATE(fichier.csv)
Ces deux mots clés doivent être placés dans la section optimize.
Valable seulement pour les contraintes standard.
Ils doivent apparaitre au bout de la ligne visée.

## Slide 8: L’ensemble des sous modèles: _REIGNORE(repériode)
  Ce mots clé permet de dire au sous modèle de re-planification d’ignorer la contrainte à partir d’une période de re-planification précise.
  Très utile pour instaurer la période de mise à jour et ensuite ignorer ces contraintes.
  On ne doit pas oublier que le modèle stratégique est répété à toutes les périodes de re-planification.

## Slide 9: L’ensemble des sous modèles: _REPLICATE(output)
  Replicate permet de venir réajuster un RHS d’une contrainte en fonction d’une table de réplicats.
  Par exemple:
    Si vous déposez un fichier .csv à l’intérieur du répertoire de votre scénario. Pour chaque itération l’interpréteur ira lire et appliquer la valeure spécifiée dans la table.
    _RANDOM(outputaction) <= 10 1 _REPLICATE(fichier.csv)
      Revient à dire pour chaque réplicat sélectionne le chiffre de la colonne 1 de la table fichier.csv et remplace « 10 » par ce chiffre.

## Slide 10: La re-planification: Le sous modèle stratégique
Modèle d’optimisation par programmation linéaire
Modèle de calcul des possibilités forestières.
Son horizon de planification est généralement long (100 à 150 ans).
Le modèle stratégique:
  Dicte la voie à prendre au modèle tactique (contraintes et objectif).
  N’est pas utilisée par le modèle stochastique
Un nouveau mots clés:
  _SETFROMLOCAL(ratio)
  Ce mots clé permet de dire au modèle de re-planification d’ignorer la contrainte à partir d’une période de re-planification précise.
On doit se poser la question:
La contrainte fait t’elle du sens si ma période 1 débute à la période 30?
  Si la réponse est non la contrainte ne doit pas être dans le modèle stratégique.

## Slide 11: La re-planification: Le sous modèle stochastique
Modèle de simulation.
Tous comme le modèle stratégique le modèle stochastique possède un horizon de simulation long.
Mais il simulera seulement une période à la fois.
Deux nouveaux mots clés:
  _RANDOM(OUTPUT) période..période
  _REPLICATE(nomdufichier.csv) période..période
Le modèle stochastique:
  N’est pas nécessaire.
  Il est utile pour simuler aléatoirement des perturbations naturelles.
  Il va affecter le territoire utilisé par le modèle tactique à la même période.
  Il vient brouiller les cartes entre le modèle stratégique et tactique.

## Slide 12: Modèle stochastique: _RANDOM(output)
  Le mot clé est utilisé pour générer de façon aléatoire des valeurs simulé dans le modèle de simulation stochastique.
  L’output doit être un output d’action et nom d’inventaire.
  Ça forme d’utilisation est sous forme de contrainte standard:
    _RANDOM(outputaction) <= 50 1.._LENGTH
    _RANDOM(outputaction) >= 100 1.._LENGTH
      Avec ces deux contraintes, un chiffre aléatoire entre 100 et 100 sera généré pour les périodes 1.._LENGTH

## Slide 13: La re-planification: Le sous modèle tactique
Modèle d’optimisation par programmation linéaire.
Son horizon de planification est de seulement 1 période.
Sa référence en P1 est toujours la période de re-plannification
Un nouveau mots clés:
  _SETFROMGLOBAL(RATIO)

## Slide 14: La re-planification: Les résultats
Trois sous-modèles donc 3 fichier de résultats brute (1 par modèle).
Un fichier de probabilité (1 seule).
Les fichiers de résultats supporte n’importe quel format supporté par GDAL (CSV,DBF…et autres).
Résultats par modèle (colonnes):
Itération: réplica (réplica 0 est le modèle stratégique de base)
Période: Période de re-planification
Output: Nom du output
Value: Valeur du output
Type: Type de output (total ou par développement)

## Slide 15: La re-planification: Le fichier de probabilité
Un seul fichier (outputsdrift) (colonnes):
Période: Période de re-planification
Output: Nom du output
LowerProbability: Probabilité d’arriver en dessous de la valeur jusqu’à maintenant.
Drift: Ratio d’éloignement de la solution du stratégique initial.
UpperProbability: Probabilité d’arriver au dessus de la valeur jusqu’à maintenant.
Plus vous faire d’itérations (ou réplicas) de re-planification et plus vos probabilités vont être solide et stable dans le temps.